| Características | Especificaciones |
| --- | --- |
| Número de producto 9000501 | ReadySpace | Extracción restauradora |
| Productividad |
| Velocidad de limpieza recomendada | 30,5 m/min. / 100 pies/min. | 15,2 m/min. / 50 pies/min. |
| Rendimiento máximo por hora | 1.226 m2/hr. – 13.200 pies2/hr. | 510 m2/hr. – 5.500 pies2/hr. |
| Rendimiento típico por hora | 560-930 m2 /hr. 6.000-10.000 pies2/hr. | 185-370 m2/hr. 2.000-4.000 pies2/hr. |
| Estructura del chasis/armazón (polietileno roto-moldado de alta densidad) |
| Diámetro de las ruedas tipo castor (traseras) | 10 cm. / 4 pulg. |
| Diámetro de las ruedas delanteras | 20 cm. / 8 pulg., neopreno que no deja marcas |
| Sistema de solución |
| Capacidad del tanque de solución | 79,5 litros (21 gal) |
| Flujo nominal de la solución | 1,25 l/min. / 0,33 g/min | 3,8 l/min. / 1 g/min. |
| Bomba del sistema de solución | 100 psi / 689 kPA o 6,9 bar |
| Sistema de rociado de la solución | Dos (2) toberas de desenganche rápido |
| Sistema de recuperación |
| Capacidad del tanque de recuperación | 79,5 litros (21 gal) |
| Diámetro del motor de aspiración | 56 cm / 22 pulg. | 58 cm / 23 pulg. |
| Flujo de aire | 1840 l/min. – 65 cfm |
| Columna de agua | 305 cm (120 pulg.) |
| Potencia del motor de aspiración | Dos (2) motores de 0,48 kW / 0,64 hp c/u |
| Etapas del motor de aspiración | Motores de aspiración de 3 etapas |
| Sistema de cepillos |
| Longitud del cepillo / rodillo | 56 cm / 22 pulg. |
| Material del cepillo / rodillo | Nylon |
| Potencia de los motores de los cepillos | Dos (2) motores de 0,315 kW / 0,625 hp c/u |
| Velocidad de los cepillos / rodillos | 700 rpm |

|  | ReadySpace | Extracción restauradora |
| --- | --- | --- |
| Sistema de propulsión |
| Velocidad máxima de transporte | Variable hasta 76 m/min. / 250 pies/min. |
| Máxima trepabilidad durante la limpieza | 3 grados |
| Máxima trepabilidad durante el transporte | 11 grados |
| Potencia del motor de propulsión | 0,15 kW / 0,2 hp – potencia continua |
| Sistema eléctrico y energético |
| Voltaje del sistema | 24 V |
| Consumo total de energía | 65 amperios |
| Rendimiento de las baterías (limpiando continuamente) | 2,5 horas |
| Configuración de las baterías | Baterías de 4-6 V y 235 AH |
| Disyuntor de los motores de los rodillos / cepillos | 17 A |
| Disyuntor del motor de propulsión | 20 A |
| Nivel de ruido |
| 72 dBa al oído del operador |
| Dimensiones |
| Altura: | 107 cm / 42 pulg. |
| Longitud: | 152 cm / 60 pulg. |
| Ancho: | 71 cm / 28 pulg. |
| Peso neto: | 268 kg / 590 lb 154 kg / 340 lb (sin baterías) |
| Accesorios opcionales |
| Lanzadera para extracción del piso, mangueras y herramientas para trabajos manuales |
| Garantía | 1 año/2000 horas en piezas y mano de obra (baterías no incluidas) – lo que primero se cumpla. 10 años en los tanques de polietileno roto-moldado de alta densidad. |

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.