| Kenmerk |  |
| --- | --- |
| Borstelaansturingsysteem |
| Borsteldoorsnede | 4,21-inch/ 107 mm |
| Borstellengte | 15-inch/ 380 mm |
| Borstelmotor amps | 1.7 amp / .85 amp |
| watts borstelmotor | 204 watts |
| WPM borstel | 450 wpm |
| WPM Motor | 1600 wpm |
| Chassis/Behuizingconstructie |
| Chassisconstructie | Gegoten aluminium frame, rotatie gegoten tanks en injectie gegoten plastic kap |
| Bekleding van metalen delen | Zink |
| Wielbeschrijving | 8” / 200 mm |
| VACUUMSYSTEEM |
| Luchtstroming bij opening | 99 ft³/min / 2,8 m³/min |
| amps vacuümmotor | 7,1 amps |
| Vermogen vacuummotor | 880 watts |
| Fasen vacuümmotor | in 2 fasen |
| Afgesloten waterkolom | 86-inch/ 2184 mm |
| Machine Afmetingen |
| Lengte | 29,5-inch / 749 mm |
| Machinebreedte | 19,1-inch / 485 mm |
| Hoogte | 27.9-,nch / 709 mm |
| GEWICHT | 53 kg |
| Schoonwater -en opnamesysteem |
| Capaciteit van de schoonwatertank | 19 liter |
| Capaciteit van de opnametank | 19 liter |
| aantal sproeikoppen | 1-snelkoppeling |
| Stroomverbruik |
| Amps | 11 amps |
| Voltage | 230 V |
| Watt | 1320 watt |
| Snoer | 50 ft / 15 M |
| Pompsysteem |
| Druk schoonwaterpomp | 65 psi/ 45,36 kPa |
| amps schoonwaterpomp | .5 amp / .25 amp |
| Geluidsniveau |
| Decibelklasse bij oor van operator | 69 dBa |
| Garantie | 24 maanden (of maximaal 2000 werkuren) op onderdelen en 12 maanden (of maximaal 1000 werkuren) op arbeid, wat het eerste komt, exclusief slijtage van onderdelen. |

# Text boxes

### Technische specificaties R3

# READYSPACE MET SNOER